PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PFU)

Nazwa zadania:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1558N Krokowo – Szkudaj – Powierż dł. 5,638 km wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”

Lokalizacja: powiat Nidzicki

Działki powiązane funkcjonalnie:

Powiat Nidzicki: 	obręb Bartki: 260

Obręb Krokowo: 270;

Obręb Szkudaj: 107/1; 98,99

Obręb Górowo: 71

Obręb Powierż: 114/1; 113; 130

Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie

przetargu nieograniczonego

Główny przedmiot –kod wg CPV 45233140-2 –Roboty drogowe

Grupa robót:

CPV  71322000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

CPV  45112730-1   Roboty w zakresie kształtowania dróg.

CPV  45133320-8   Fundamentowanie dróg – podbudowa.

CPV  45233220-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

CPV  45233222-1   Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania.

Zamawiający:

Powiat Nidzicki

Adres:  ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica, woj. warmińsko – mazurskie

Telefon: (089) 625-32-79

Faks:      (089) 625-32-79

Strona internetowa: www.powiatnidzicki.pl

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatnidzicki.pl

NIP: 984-01-61-589, Regon: 510742505

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

A) Techniczne

B) Funkcjonalno-użytkowe

C) Ekonomiczne

D) Architektoniczne

E) Konstrukcyjne

F) Materiałowe

1.2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

    - Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogólne

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

Opracował:    Artur Stańczak

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego przebudowy drogi powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj - Powierż.

- Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku 
o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej nr 1558N ul. Krokowo – Szkudaj - Powierż zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi powiatowej nr 1558N  Krokowo – Szkudaj - Powierż.

- Wykonanie przebudowy drogi lokalnej powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj - Powierż na podstawie uzyskanej decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz wykonanego projektu budowlanego.

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wykonanej drogi  powiatowej nr 1558N Krokowo – Szkudaj - Powierż.

    - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

A) Techniczne

- Droga klasy: L

- Długość drogi: 5638mb.

- Szerokość drogi: 400cm (dwa pasy ruchu po 2,0m)

- Pobocze: utwardzone o szerokości 1,0m

- Ilość zjazdów :

- indywidualnych z posesji (obniżenie krawężnika): 17 szt.,

- Ilość skrzyżowań z drogami podporządkowanymi: 7szt.

- Ilość skrzyżowań z drogami nadrzędnymi: 2szt.

- Chodniki: po jednej stronie drogi: o szerokość 2,0m w granicach miejscowości Krokowo, Szkudaj i Powierż

- Obciążenie: 100kN/oś

- Kategoria ruchu: KR- 2.

- Odwodnienie korony drogi: do rowów aktualnie znajdujących się w pasie drogowym

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem budowlanym polegającym na zaprojektowaniu  i przebudowie drogi powiatowej Krokowo – Szkudaj - Powierż o łącznej długości 5,638 km.

Droga stanowi jedyne połączenie drogowe pomiędzy miejscowościami umożliwiając przejazd służb pogotowia ratunkowego oraz ochotniczej Straży Pożarnej w Krokowie, komunikuje miejscowości z ośrodkami kultury, sklepów i innej działalności usługowej.

Przedsięwzięcie znajduje się w południowej część powiatu nidzickiego pomiędzy:

- drogą powiatową nr 1548N (Sarnowo – Krokowo – Napierki) 
w miejscowości Krokowo

- terenami rolniczymi i leśnymi

- drogą krajową nr 7 w miejscowości Powierż

Teren przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ zgodnie z par. 3 ust. 1 punkt 60 Rozporządzenia do przedsięwzięć takich należą: „drogi 
o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 
1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe 
w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”

Teren przedsięwzięcia zajmuje powierzchnię ok. 3,38 ha (tylko powierzchnia pasa drogowego).

W sąsiedztwie terenu przedsięwzięcia nie znajdują się zabytki wpisane do rejestru zabytków.

W sąsiedztwie inwestycji nie znajdują się obszary specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

W pasie drogowym drogi  występują następujące urządzenia obce:

- sieć wodociągowa,

- sieć kanalizacji sanitarnej,

- sieć kanalizacji deszczowej,

- sieć telekomunikacyjna

- napowietrzna oraz kablowa sieć elektroenergetyczna.

Opis aktualnego stanu drogi Krokowo – Szkudaj - Powierż.

Charakterystyka ruchu

Na w/w ciągu jezdnym występuje ruch zróżnicowanych rodzajowo grup pojazdów. Głównie są to samochody osobowe, ale ze względu na sposób zagospodarowania terenu (gospodarstwa rolne zakłady usługowe, składy materiałowe itp) w dużej mierze są to pojazdy dostawcze, rolnicze, częściowo natomiast ciężarowe.

- odcinek w miejscowości Krokowo: długość ok. 70mb.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka ulicy składają się:

- jezdnia bitumiczna o szerokości ok. 4,0 m (ok. 50% nawierzchni 
w złym stanie – nierówności, liczne garby podłużne i poprzeczne)

- pobocze utwardzone

- trawniki

- drzewa

- sieci:  wodno-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, (tylko przy zabudowaniach).

Omawiany odcinek drogi obsługuje zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną (po obu stronach) i usługową (dojazd do miejscowości Krokowo).

- odcinek od miejscowości Krokowo do miejscowości Szkudaj: długość ok. 3400mb.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka ulicy składają się:

- jezdnia bitumiczna o szerokości ok. 4,0 m (ok. 30% nawierzchni 
w złym stanie – nierówności, ubytki, łaty)

- utwardzone pobocze

- trawniki

- sieci:  wodno-kanalizacyjna (w obrębie gospodarstw rolnych), energetyczna.

Na omawianym odcinku występując skrzyżowania z drogami podrzędnymi o nawierzchniach gruntowych,  przydrożne drzewa.

Odcinek obsługuje zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, stanowi dojazdy do pól gospodarstw rolnych i zalesień. Łączy miejscowości Szkudaj i Krokowo jako jedyna droga.

##### - odcinek w miejscowości Szkudaj: długość ok. 528mb.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka ulicy składają się:

- jezdnia bitumiczna o szerokości ok. 4,0 m (ok. 50% nawierzchni 
w złym stanie – nierówności, liczne garby podłużne i poprzeczne)

- pobocze utwardzone

- trawniki

- drzewa

- sieci:  wodno-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, (tylko przy zabudowaniach).

Omawiany odcinek drogi obsługuje zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną (po obu stronach) i usługową. Wzdłuż omawianej drogi znajdują się zabudowania oraz skrzyżowania z drogami podrzędnymi 
o nawierzchniach gruntowych.

##### - odcinek od miejscowości Szkudaj do miejscowości Powierż: długość ok. 1120mb.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka ulicy składają się:

- jezdnia bitumiczna o szerokości ok. 4,0 m (ok. 40% nawierzchni 
w złym stanie – nierówności, ubytki, łaty)

- utwardzone pobocze

- trawniki

- sieci:  wodno-kanalizacyjna (w obrębie gospodarstw rolnych), energetyczna.

Na omawianym odcinku występując skrzyżowania z drogami podrzędnymi o nawierzchniach gruntowych,  przydrożne drzewa.

Odcinek obsługuje zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną, stanowi dojazdy do pól gospodarstw rolnych. Łączy miejscowości Szkudaj 
i Powierż jako jedyna droga.

  - odcinek w miejscowości Powierż: długość ok.520mb.

Na obecne zagospodarowanie pasa drogowego omawianego odcinka ulicy składają się:

- jezdnia bitumiczna o szerokości ok. 4,0 m (ok. 50% nawierzchni 
w złym stanie – nierówności, liczne garby podłużne i poprzeczne)

- pobocze utwardzone

- trawniki

- drzewa

- sieci:  wodno-kanalizacyjna, energetyczna, telekomunikacyjna, (tylko przy zabudowaniach).

- Most nad ciekiem wodnym

Omawiany odcinek drogi obsługuje zabudowę jednorodzinną, wielorodzinną (po obu stronach) i usługową. Wzdłuż omawianej drogi znajdują się zabudowania oraz skrzyżowania z drogami podrzędnymi 
o nawierzchniach gruntowych oraz most nad ciekiem wodnym. Obiekt mostowy jest w stanie dobrym i jego ewentualny remont nie wchodzi 
w zakres niniejszego opracowania.

    - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Obiekt musi spełniać wymagania dotyczące:

- bezpieczeństwa użytkowania,

- nośności i stateczności konstrukcji,

- bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,

- ochrony środowiska,.

- odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej,

- niezbędnych warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Właściwości funkcjonalno - użytkowe:

- Wykonany projekt budowlany przebudowy drogi musi spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).

- Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być    realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlanego ( Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami.

- Droga ma spełniać wymogi zawarte w  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.) z założeniem 20 letniego okresu między-remontowego eksploatacji.

- Przebudowę wykonać po optymalnej trasie w granicach pasa drogowego o szerokości 4,0m oraz poboczem utwardzonym o szerokości 1,0m od strony północnej lub południowej.

- Na istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać nową warstwę ścieralną o grubości 4,0cm oraz utwardzone pobocze o szerokości 1,0m 
z mieszanki stabilizowanej mechanicznie.

- Koszt 1 km przebudowy drogi z opracowaniem projektowym nie może przekroczyć wartości 186.960,80 tyś zł. brutto.

- Niweletę drogi  należy nawiązać do istniejącej zabudowy i wjazdów na posesje przylegające do pasa drogowego. Radykalne jej podwyższenie lub obniżenie w  stosunku do istniejącej - dopuszczalne jest tylko w bardzo uzasadnionych przypadkach wynikających z warunków technicznych lub geologicznych.

- Przebudowę  drogi przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi normatywami projektowymi i zasadami wykonawstwa dla dróg o tej kategorii.

- Na projektowanych sieciach przebiegających pod nawierzchnią jezdni – zaprojektować zasypkę warstwami z kruszywa mineralnego o wskaźniku zagęszczenia wymaganym dla 	drogi.

    - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

A) Techniczne

- Długość drogi: 5638mb.

- Szerokość drogi: 4m

- pobocze utwardzone: 1m (od strony północnej lub południowej).

- Ilość skrzyżowań z drogami podporządkowanymi: 7szt.

- Obciążenie: 100kN/oś

- Kategoria ruchu: KR- 2.

- Odwodnienie korony drogi: poprzeczny spadek daszkowy jezdni, spadek podłużny do systemu istniejących rowów przydrożnych

B) Funkcjonalno-użytkowe

Droga musi zapewniać przydatność strukturalną do przenoszenia obciążeń od poruszających się po niej pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa, komfortu uczestników ruchu i długiej żywotności 
z założeniem 20 letniego okresu między-remontowego eksploatacji.

Opis żądanego stanu docelowego drogi powiatowej nr 1558N.

- odcinek w miejscowości Krokowo: dł. ok. 70mb.

Droga jednojezdniowa o szerokości 5,0m wraz z konstrukcją nośną dostosowana do kategorii drogi o nawierzchni bitumicznej. Zachować istniejące zjazdy.

Teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego (poza chodnikami 
i drogą) obsiany trawą.

Zachować istniejący drzewostan nie kolidujący z projektowanym planem zagospodarowania terenu.

- odcinek od miejscowości Krokowo do miejscowości Szkudaj: dł. ok. 3400mb.

Droga jednojezdniowa o szerokości 4m wraz z konstrukcją nośną dostosowana do kategorii drogi o nawierzchni bitumicznej oraz poboczem utwardzonym.

Teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego (poza chodnikami 
i drogą) obsiany trawą.

Zachować istniejący drzewostan nie kolidujący z projektowanym planem zagospodarowania terenu.

##### - odcinek w miejscowości Szkudaj: dł. ok. 510mb.

Droga jednojezdniowa o szerokości 5,0m wraz z konstrukcją nośną dostosowana do kategorii drogi o nawierzchni bitumicznej. Chodnik 
o szerokości 2m z kostki brukowej od strony północnej.

Teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego (poza chodnikami 
i drogą) obsiany trawą.

##### - odcinek od miejscowości Szkudaj do miejscowości Powierż: dł. ok. 1120mb.

Droga jednojezdniowa o szerokości 4m wraz z konstrukcją nośną dostosowana do kategorii drogi o nawierzchni bitumicznej oraz poboczem utwardzonym.

Teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego (poza chodnikami 
i drogą) obsiany trawą.

Zachować istniejący drzewostan nie kolidujący z projektowanym planem zagospodarowania terenu.

##### - odcinek w miejscowości Powierż: dł. ok. 520mb.

Droga jednojezdniowa o szerokości 5,0m wraz z konstrukcją nośną dostosowana do kategorii drogi o nawierzchni bitumicznej. Chodnik 
o szerokości 2m z kostki brukowej od strony północnej.

Teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego (poza chodnikami

i drogą) obsiany trawą.

Zestawienie szacunkowych powierzchni utwardzonych powstałych w wyniku realizacji inwestycji i wartości elementów oraz koszt opracowania projektowego:

| L.p | Kod | Opis | Jm | Ilość robót | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |  |  |  | 28 190,24 |
| 1.1 |  | Opracowanie projektu budowlanego | kpl | 1 | 28 190,24 | 28 190,24 |
| 2. | 45112730-1 | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad |  |  |  | 9 537,20 |
| 2.1 |  | Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat I-VI. ,głębokość koryta 20cm | m2 | 4520 | 2,11 | 9 537,20 |
| 3. | 45233320-8 | Fundamentowanie dróg-Podbudowa |  |  |  | 122 242,23 |
| 3.1. | KNNR6 0113-0200 | Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm | m2 | 4520 | 16,59 | 75 008,23 |
| 3.2 | KNNR6 0110-0202 | Podbudowa z mieszanek mineralno asfaltowych , grubość warstwy po zagęszczeniu 3cm | m2 | 4520 | 10,45 | 47 234,00 |
| 4. | 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  | 564 810,00 |
| 4.1. | KNNR 0310-0503 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S 50/70, warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4cm | m2 | 4520 | 20,10 | 90 852,00 |
| 4.2. | KNNR0310-0503 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S 50/70, warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4cm | m2 | 23580 | 20,10 | 473 958,00 |
| 5. | 45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |  |  |  | 132 200,00 |
| 5.1 | KNNR6 0403-0300 | Chodniki i zatoki autobusowe z kostki brukowej | m2 | 2200 | 60,09 | 132 200,00 |
|  | KNNR60502-0100 |  |  |  |  |  |
|  |  | Wartość szacunkowa |  |  |  | 856 979,67 zł |
|  |  | Podatek VAT (VAT)=23%WK |  |  |  | 197 105,33 zł |
|  |  | Wartość końcowa kosztorysu: |  |  |  | 1 054 085,00 zł |

Ilości orientacyjne, dopuszcza się tolerancję ww. powierzchni w granicach: ±10%.

C) ekonomiczne

Drogę zaprojektować po optymalnej trasie. Stosować materiały (kruszywa) dostępne w regionie.

Odpady budowlane i ziemię z wykopu należy poddać procesom odzysku lub unieszkodliwienia  - zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 roku Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) na koszt wykonawcy.

D) architektoniczne

Roboty ziemne ograniczyć do wykonania korytowania,  nasypów 
z doprowadzeniem skarp korony drogi do wymaganego nachylenia.

Pobocza oraz skarpy drogi należy wyrównać i obsiać trawą po uprzednim rozłożeniu humusu.

E) konstrukcyjne

Drogę zaprojektować zgodnie z odpowiednimi normatywami i zasadami wykonawstwa. Konstrukcje warstw nośnych dostosować do budowy geologicznej i głębokości przemarzania gruntu – zgodnie 
z  Rozporządzeniem Ministra Transportu i gospodarki morskiej 
z 02.03.199r. o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania

(D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r.) . Na sieci przebiegającej pod nawierzchnią jezdni - zaprojektować zasypkę rurociągu warstwami 
z kruszywa mineralnego o wskaźniku zagęszczenia wymaganym dla drogi.

F) materiałowe

Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30x100 cm i betonowe najazdowe 15x22x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-20. Na wjazdach krawężnik najazdowy który na całej długości powinien wystawać 4,0 cm ponad nawierzchnię, a na przejściach dla pieszych 2,0 cm ponad nawierzchnię. Przejście z  krawężnika wystającego 12,0 cm ponad nawierzchnie do 4,0 cm lub 2,0 cm, powinno być wykonane przez wbudowanie krawężnika skośnego o zmiennej wysokości. Na łukach poziomych o małym promieniu stosować krawężnik łukowy o stosownym promieniu. Wszystkie powierzchnie elementów betonowych (krawężniki, ścieki przykrawężnikowe uliczne), stykających się z masą bitumiczną asfaltową, należy przed ułożeniem warstw bitumicznych nawierzchni, posmarować emulsją asfaltową.

Chodniki wykonane z kostki betonowej brukarskiej gr. 6,0 cm, na podsypce cem. – piaskowej (1:4).  Obrzeża betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej (1:4), warstwa odcinająca z piasku (0 – 2,0 mm) o gr. 15,0 cm

Zjazdy indywidualne do posesji (przez projektowany chodnik) wykonać z kostki betonowej brukarskiej gr. 8,0 cm, na podsypce cem. – piaskowej (1:4) i podbudowie z kruszywa łamanego (mieszanka 0-32,0 mm) o gr. 15,0 cm.

Zjazdy publiczne  wykonać z nawierzchni bitumicznej na podbudowie 
z kruszywa łamanego (mieszanka 0-32,0 mm) o gr. 20,0 cm.

Nową konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektować z nawierzchni bitumicznej dla ruchu KR 3, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu i gospodarki morskiej z 02.03.1999r. o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowania (D. U. Nr 43 poz. 430 z 02.03.1999r.) dla podłoża zbliżonego do G2.

Parkingi  wykonać z kostki betonowej brukarskiej gr. 8,0 cm, na podsypce cem. – piaskowej (1:4) i podbudowie z kruszywa łamanego (mieszanka 0-32,0 mm), gr. 20,0 cm, warstwa odcinająca z piasku (0 – 2,0 mm), gr. 15,0 cm

Zatoki autobusowe wykonać z kostki betonowej brukarskiej gr. 8,0 cm, na podsypce cem. – piaskowej (1:4) i podbudowie z kruszywa łamanego (mieszanka 0-32,0 mm) o gr. 20,0 cm, warstwa odcinająca z piasku (0 – 2,0 mm) o gr. 15,0 cm.

Odwodnienie drogi zaprojektować jako powierzchniowe ze spadkiem poprzecznym daszkowym oraz spadkami podłużnymi do istniejących rowów przydrożnych oraz wpustów ulicznych i dalej do kanalizacji deszczowej.

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych z dnem z betonu szczelnego. Przejścia przez ściany studni dla włączenia przykanalików wpustów ulicznych – szczelne.

Włazy kanałowe i wpusty uliczne klasy D w wersji ryglowanej.

Przekroje dobrać zgodnie z zasadami praktyki projektowej i obliczeniami objętości wód generowanych przez założoną zlewnię sieci.

Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy Prawo Budowlane , są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane oraz posiadające  wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje zgodności.

1. 2. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i odbioru robót projektowych.

1.2.1. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w etapach:

- I etap  -  zatwierdzenie koncepcji drogi przez Zamawiającego

- II etap - odbiór dokumentacji projektowej przez Zamawiającego przed złożeniem dokumentacji do pozwolenia na budowę.

1.2.2 Opracowanie projektowe musi zawierać:

- projekt budowlany i wykonawczy - 5egz.+ wersja elektroniczna 
w (DWG)

- projekty branżowe (5 egz. + wersja elektroniczna w DWG):

- odwodnienia korony drogi (kanalizacji deszczowej)

- elektryczny: zasilania i oświetlenia drogi

- rozwiązań kolizji planu zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami technicznymi i podziemnymi

- kanalizacji teletechnicznej

- przedmiary robót do każdej z branż - 2 egz. + wersja elektroniczna (DWG)

- kosztorys inwestorski do każdej z branż - 2egz.+ wersja elektroniczna (DWG)

- szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla każdej z branż -2egz.+ wersja elektroniczna (PDF)

- Informację Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia - 5egz. + wersja elektroniczna (PDF)

- Dokumentacja geologiczna gruntowo-wodna - 2egz. + wersja elektroniczna (PDF)

- Projekt zmiany organizacji ruchu na czas realizacji inwestycji- 5 egz. + wersja elektroniczna (DWG)

- Projekt docelowej organizacji ruchu - 5 egz. + wersja elektroniczna (DWG)

- Dokumenty, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia wynikające

z artykułu 11d  Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

1.2.3. Złożenie kompletnej dokumentacji projektowej do Zarządu Dróg Powiatowych w Nidzicy, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na rzecz Zamawiającego.

1.2.4. Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

W rozwiązaniach projektowych winny być wskazane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 
W dokumentacji określone będą jedynie parametry techniczne 
i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów. W przypadku braku takiej możliwości, Wykonawca może wskazać nazwy handlowe typowych wyrobów, ustalając jednocześnie prawo zastosowania wyrobów równoważnych.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Informacje ogólne.

.

2.2 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

Zamawiający posiada i przekaże wykonawcy niżej wymienione dokumenty:

- oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania gruntem lub nieruchomością  na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).

- Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
w sprawie rodzajów i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie ( Dz.U. z 1995r., Nr 25, poz. 133 ).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 
z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie wzorów wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia 
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę ( Dz.U. Nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007r. nr  223, poz. 1655 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym ( Dz.U. nr 130, poz. 1389 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2073 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999 r.).

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 
z budową i jej przeprowadzeniem.

- wykonawca sporządzi harmonogram szczegółowy wykonania:

- opracowań projektowych,

- dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3.wykonania robót budowlano-montażowych

4.uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- graniczna data wykonania  dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowę: do 30.11.2016r.

- Graniczna data wykonania robót: do 30.11.2017

- Szczegółowe warunki realizacji zadania określa projekt umowy cywilno-prawnej z wykonawcą

- Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania.

2.5. Cele osiągnięte przebudowanej drogi

Głównym celem przebudowywanej drogi jest poprawa jej stanu technicznego oraz  podniesienie jej parametrów technicznych poprzez:

- zmianę kategorii ruchu z KR2 na KR3 tj. zwiększenie jej odporności na intensywną eksploatację

- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej

- budowę utwardzonych  poboczy o szerokości 1,0m  z mieszanki bitumicznej  z dopuszczeniem do ruchu kołowego

- wybudowanie chodników  z kostki betonowej  brukowej w m. Szkudaj i Powierż

- wybudowanie zatok i  autobusowej  z kostki betonowej brukowej w m. Powierż

- przebudowanie skrzyżowań do parametrów zgodnych z obowiązującymi przepisami

- wybudowanie zjazdów indywidualnych

- odprowadzenie wód opadowych

W/w prace w znacznym stopniu doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak też komfort podróżowania przebudowanym odcinku drogi .

Sporządził:

Artur Stańczak

Załączniki:

  - Dokumentacja zdjęciowa

Załącznik nr 1 Dokumentacja zdjęciowa

Zdjęcie 1 Skrzyżowanie w miejscowości Powierż

Zdjęcie 2 Miejscowość Powierż

Zdjęcie 3 Miejscowość Powierż

Zdjęcie 4 Przepust w miejscowości Powierż

Zdjęcie 5 Powierż – Szkudaj

Zdjęcie 6 Powierż - Szkudaj

Zdjęcie 7  Miejscowość Szkudaj

Zdjęcie 8 Szkudaj - Krokowo

Zdjęcie 9 Szkudaj - Krokowo