PRZEDMIAR  ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

- Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

Przebudowa dróg  powiatowych  Nr 1587N

Szkotowo – Rogóż – Kozłówko – Sarnowo Nr 1548N

Dr Nr 1587N Krokowo – Napierki Nr 1904N Klęczkowo – Napierki w m. Sarnowo

Główny przedmiot  - kod wg CPV  45233140-2 – Roboty drogowe

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  ( CPV )

  - 45111200-0	-	roboty w zakresie przygotowania terenu

pod budowę , roboty ziemne

  - 45111100-9	-	roboty w zakresie burzenia

- 45233320-8	-	fundamentowanie dróg,

- 45232453-2	-	roboty odwadniające

  - 45233220-7	-	roboty w zakresie nawierzchni dróg,

  - 45233222-1	-	roboty w zakresie chodników

  - 45233290-8	-	instalowanie znaków drogowych

- Adres obiektu budowlanego

m. Sarnowo

- Nazwa i adres Zamawiającego

Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

ul. Kolejowa 29

13-100 Nidzica

- Data opracowania przedmiaru robót:

Sierpień ,    2014  r.

# SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU

DZIAŁ  I.   Przygotowanie terenu pod budowę 	-

grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty przygotowawcze

ROZDZIAŁ 1. 2. Roboty rozbiórkowe

ROZDZIAŁ 1. 3. Roboty ziemne

DZIAŁ  I.    Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektów budowlanych lub ich

części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej				grupa  45200000-9

ROZDZIAŁ 2.1.  Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.2.  Roboty odwadniające

ROZDZIAŁ 2.3.  Krawężniki i obrzeża

ROZDZIAŁ 2.4.  Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.5.  Pobocza

ROZDZIAŁ 2.6.  Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

ROZDZIAŁ 2.7.  Roboty towarzyszące

# TABELA PRZEDMIARU

| Lp. | Kod pozycji przedmiaro wej ( na podst. wskazanej publikacji ) | Numer S.T. | Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej | Jedn.miary | Ilość jednostek miary |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.1 Roboty przygotowawcze |  |  |
| 1. | KNNR 1 0111-01 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym w lokalizacji od km 0,586+0,060+0,427 | km | 1,073 |
| 2. | KNNR 1 0102-05 | D-01.03.25 | Mechaniczne wykarczowanie krzaków i podszycia z wywozem gałęzi i pozostałości po karczowaniu 25,0x1,0 =25,00 m2 | ha | 0,0025 |
| 3. | KNNR 1 0113-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm z wywozem urobku 153,2+1562,3+2156,7 | m2 | 3872,20 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.2 Roboty rozbiórkowe |  |  |
| 4. | KNNR 6 0802-04 | D-01.03.02 | Rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości 5 cm z wywozem gruzu z rozbiórki 540,0x(4,0+1,5) | m2 | 2970,00 |
| 5. | KNNR 6 0802-08 | D-01.03.02 | Rozebranie istniejącej nawierzchni brukowcowej gr. 16 cm z wywozem materiałów z rozbiórki 540,0x4,0+(43,0x5,0) | m | 2375,00 |
| 6. | KNNR 6 0803-02 | D-01.03.02 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej z wywozem materiałów z rozbiórki (4,0x2,0)x5 | m2 | 40,00 |
| 7. | KNNR 6 0805-08 | D-01.03.02 | Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych o wymiarach 35x35 cm, z wywozem materiałów z rozbiórki 30,0x1,5 | m2 | 45,00 |
| 8. | KNNR 6 0806-03 | D-01.03.02 | Rozebranie krawężników kamiennych 15x30 na ławie betonowej z wywozem gruzu z rozbiórki ( 540,0+30,0) | m | 570,00 |
| 9. | KNR- SEK 6-01 0103-02 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnia gr. 1-2 cm | m2 | 259,00 |
| 10. | KNR- SEK 6-01 0103-08 | D-05.03.11 | Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej średnia gr. 8 cm 546,00 x 0,2 | m2 | 109,20 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 1.3 Roboty ziemne |  |  |
| 11. | KNNR 1 0201-08 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane mechanicznie -wykonanie wykopów z przemieszczeniem urobku na odl. do 50 m z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp | m3 | 111,72 |
| 12. | KNNR 1 0201-08 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane mechanicznie -wykonanie wykopów z wywozem urobku poza granice robót (890,60x0,3)+(1431,65-111,72) | m3 | 1587,11 |
| 13. | KNNR 1 0407-02 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów | m3 | 111,72 |
| II. | DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa |  |  |
| 14. | KNNR 6 0112-06 | D-04.04.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15 cm ( pod chodnik ) 33,0+739,43+797,24 | m2 | 1569,67 |
| 15. | KNNR 6 0113-02 | D-04.04.02 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 360,71 +274,30+616,40+261,60+180,52 +2913,91+239,86 | m2 | 4847,30 |
| 16. | KNNR 6 0104-01 | D-04.02.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm ( pod zatokę autobusową) | m2 | 97,86 |
| 17. | KNNR 6 0113-01 | D-04.04.02 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie w-wy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 31,5/63 gr. warstwy po zagęszczeniu 18 cm (pod zatokę autobusową) | m2 | 97,86 |
| 18. | KNNR 6 0113-05 | D-04.04.02 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie w-wy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm (pod zatokę autobusową) | m2 | 97,86 |
| 19. | KNNR 6 0112-01 | D-03.03.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego 31,5/63 gr. warstwy po zagęszczeniu 60 cm ( umocnienie pobocza ) | m2 | 419,17 |
| 20. | KNNR 6 0112-01 | D-04.04.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego 31,5/63 gr. 40 cm w lokalizacji 6+818- 6+888 (70,0+10,0+30,0)x2,0 | m2 | 220,00 |
| 21. | KNR 2-33 0716-02 | D-03.03.01 | Ułożenie geowłókniny (5,0x110,0)+(3,4x520,0) | m2 | 2318,00 |
| 22. | KNNR 6 0108-02 | D-04.08.01 | Mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym wraz ze skropieniem istniejącej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 2112,50+285,00 = 2397,50 m2 67,58+9,12 = 76,70 m3 śr gr. 3,2 cm | t | 184,08 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.2. Roboty odwadniające |  |  |
| 23. | KNNR 6 0606-01 analogia | D-08.05.02 | Wykonanie ścieku podchodnikowego z elementów prefabrykowanych (10,0x2,0) | m | 20,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.3. Krawężniki i obrzeża |  |  |
| 24. | KNNR 6 0403-03 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej 24,1+443,5+471,00 | m | 938,60 |
| 25. | KNNR 6 0403-03 | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 ( krawężnik wtopiony ) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo – piaskowej 12,35+154,20+271,75 | m | 438,30 |
| 26. | KNNR 6 0404-05 | D-08.03.01 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej 24,8+483,3+414,70 | m | 922,80 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.4. Nawierzchnia |  |  |
| 27. | KNNR 6 0308-01 | D-04.08.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 8 cm wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową Kat. ruchu KR2 295,52-115,0+2714,35-175,50+2352,36-2112,50+(78,89+620,26+376,70)x0,08+546x0,20 | m2 | 3154,50 |
| 28. | KNNR 6 0308-01 | D-04.08.01 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 gr. 4 cm wraz ze skropieniem podbudowy emulsją asfaltową Kat. ruchu KR2 ( pod zjazdy ) | m2 | 616,40 |
| 29. | KNNR 6 0309-02 | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr. 4 cm wraz ze skropieniem nawierzchni emulsją asfaltowa. Kat.ruchu KR2 295,52+2714,35+2352,36+616,40 | m2 | 5978,63 |
| 30. | KNNR 6 0502-03 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej ( zjazdy, zatoka autobusowa, zatoki postojowe) 274,30+97,86+360,71 | m2 | 732,87 |
| 31. | KNNR 6 0502-02 | D-05.03.23 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej 33,0+739,43+797,24 | m2 | 1569,67 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.5. Pobocza |  |  |
| 32. | KNR 2-31 0114-03 analogia | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku 93,54+214,16+364,02 | m2 | 671,72 |
| 33. | KNNR 6 0502-03 analogia | D-05.03.23 | Umocnienie pobocza - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ażurowej grubości 10 cm | m2 | 419,17 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.6. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 34. | KNNR 6 0705-06 analogia | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe P-7a - 12,0 P-10 - 53,0 P-13 - 11,81 P-14 - 5,06 P-24 - 1,52 P-17 - 10,26 Razem: | m2 | 93,65 |
| 35. | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych | szt | 38,00 |
| 36. | KNNR 6 0702-05 | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków , znaki informacyjne D ( folia 2 generacji) : D-1 - 4 szt. D-2 - 4 szt. D-6 - 10 szt. D-15 4 szt. D-18 - 2 szt. D-42 - 1 szt. D-43 - 1 szt. D-46 - 4 szt D-47 – 4 szt. Razem: | szt | 34,00 |
| 37. | KNNR 6 0702-05 | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków , znaki ostrzegawcze A ( folia 2 generacji) : A-7 - 4 szt. A-30 - 3 szt. Razem: | szt | 7,00 |
| 38. | KNNR 6 0702-07 | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków , znaki kierunku i miejscowości E ( folia 2 generacji) : E-2 - 3 szt. | szt | 3,00 |
| 39. | KNNR 6 0702-04 | D-07.02.01 | Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków , tabliczki do znaków T ( folia 2 generacji) : T-16b - 3 szt. T-29 - 2 szt. Razem: | szt | 5,00 |
|  |  |  | ROZDZIAŁ 2.7. Roboty towarzyszące |  |  |
| 40. | KNR 5-10 0305-03 | D-01.03.00 | Założenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROT -A/120/PS (lub równoważne) na przewody telekomunikacyjne i energetyczne | m | 130,0 |
| 41. | KNNR 11 0505-06 analogia | D-01.03.00 | Założenie rur osłonowych dwudzielnych PE o średnicy 200 na przewody wodociągowe | m | 29,0 |
| 42. | KNR 2-31 1406-05 | D-01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studzienki telekomunikacyjnej | szt. | 12,0 |
| 43. | KNR 2-31 1406-04 | D-01.03.00 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe | szt. | 10,0 |
| 44. | KNNR 11 0305-04 analogia | D-01.03.00 | Przebudowa hydrantu naziemnego ( przesunięcie o 2,0 m ) | szt. | 1,0 |