PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa usługi według Zamawiającego

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko, Nr 1975N droga Nr 1264N-droga krajowa Nr 7, Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. powiatowa nr 1264N) w m. Rączki

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV)

45111290-7	-	roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111200-0	-	roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112210-0	-	usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45100000-8	-	przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 	-	roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9	-	roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233200-1	-	roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7	-	roboty w zakresie nawierzchni dróg

45112100-6	-	roboty w zakresie kopania rowów

45450000-6	-	roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

3. Adres obiektu budowlanego ,

m. Rączki gmina Nidzica

4. Nazwa i adres Zamawiającego :

# Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy

ul. Kolejowa 29a

13-100 Nidzica

5. Data opracowania przedmiaru robót :

23.10 2015

6. Sporządził :

STREETWISE Tomasz Rykowski

m. Dobrzyń 23

13-100 Nidzica

Przedmiar robót

Przebudowa dróg powiatowych Nr 1264N Leszcz-Jankowice-Rączki-Moczysko, Nr 1975N droga Nr 1264N-droga krajowa Nr 7, Nr 1585N Mielno-Rączki (dr. powiatowa nr 1264N) w m. Rączki

| Lp. | Kod pozycji przedmiaru | Nr Spec. Technicznej | Nazwa I opis przedmiaru oraz obliczenie ilości jednostek miary dla danej pozycji przedmiarowej | Jedn. miary | Ilość jednostek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Odtwarzanie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórki |
| 1.1 | KNNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym 0,747+0,769+0,195 | km | 1,711 |
| 1.2 | KNNR 6 0801-08 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych gr. 10cm mechanicznie 5+65+12+17+300+73+20+23+145+15+240+10+30+170+280+60+700+315 | m2 | 2530,00 |
| 1.3 | KNNR 6 0801-06 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy górnej z kruszywa łamanego gr. 20cm mechanicznie Obmiar jak w pozycji nr 1.2 | m2 | 2530,00 |
| 1.4 | KNNR 6 0801-02 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy dolnej z kruszywa łamanego gr. 10cm mechanicznie Obmiar jak w pozycji nr 1.2 | m2 | 2530,00 |
| 1.5 | KNNR 6 0801-06 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z betonu gr. 25 cm mechanicznie 6 | m2 | 6,00 |
| 1.6 | KNNR 6 0803-03 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej 30+7+25+17+18+32+7+35 (rozbiórka istniejących zjazdów) | m2 | 171,00 |
| 1.7 | KNNR 6 0806-02 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 43+2+2+6+10 (rozbiórka istniejących zjazdów) | m | 63 |
| 1.8 | Kalkulacja własna | D-01.02.04 | Rozbiórka przepustów pod zjazdami z rur betonowych fi 40cm o dł. 8m wraz z ściankami czołowymi 6kpl. | kpl | 6 |
| 1.9 | Kalkulacja własna | D-01.02.04 | Rozbiórka istniejącego przepustu betonowego z kręgów betonowych fi 130cm długość 9m ze ściankami czołowymi betonowymi 1kpl. | kpl | 1 |
| 2 Zdjęcie warstwy humusu |
| 2.1 | KNNR 2-01 0126-01 | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15cm za pomocą spycharek 543+811+207 | m2 | 1561,00 |
| 3 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych |
| 3.1 | KNNR 2-01 0206-01 | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,4m3 w gr. kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10km - wg. tabeli robót ziemnych 1247+837+190 | m3 | 2274,00 |
| 4 Wykonanie nasypów |
| 4.1 | KNNR 2-01 0235-01 | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m spycharkami w gruncie kat. I-II 330+1367+245 | m3 | 1942,00 |
| 4.2 | KNR 2-01 0237-03 | D-02.03.01 | Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III Obmiar jak w pozycji 4.2 | m3 | 1942,00 |
| 5 Poszerzenie jezdni |
| 5.1 | KNR 2-31 1111-03 | D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowana cementem wyk. Mieszarkami doczepnymi – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm 25+100+293+150+69+291+216+90+113+703+500+21+27+39+813 | m2 | 3450,00 |
| 5.2 | KNR 2-31 0204-03 | D-04.04.02 | Podbudowa – kruszyw łamane stabilizowane mechanicznie 0,31,5mm gr. 20cm Obmiar jak w pozycji 5.1 | m2 | 3450,00 |
| 5.3 | KNR 2-31 0110-01 | D-04.07.01a | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym – grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm Obmiar jak w pozycji 5.1 | m2 | 3450,00 |
| 5.4 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 Obmiar jak w pozycji 5.1 | m2 | 3450,00 |
| 5.5 | KNR 2-31 0311-01 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. 6cm KR2 Obmiar jak w pozycji 5.1 | m2 | 3450,00 |
| 5.6 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,6kg/m2 Obmiar jak w pozycji 5.1 | m2 | 3450,00 |
| 5.7 | KNR 2-31 0311-05 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm KR2 Obmiar jak w pozycji 5.1 | m2 | 3450,00 |
| 6 Zjazdy indywidualne |
| 6.1 | KNR 2-31 0204-03 | D-04.05.01 | Podbudowa – kruszyw łamane stabilizowane mechanicznie 0,31,5mm gr. 29cm Obmiar jak w załączniku „Wykaz zjazdów” | m2 | 909,00 |
| 6.2 | KNR 2-31 0111-03 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm Obmiar jak w załączniku „Wykaz zjazdów” | m2 | 909,00 |
| 7 Chodnik |
| 7.1 | KNR 2-31 0111-03 | D-04.05.01 | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm 35+38+53+14+108+89+251+44+13+11+64+35+57+59+95+91+2+13+55+86+88+14+44+34+400+94+93+73+175+231+153+228+125+80+19 | m2 | 3064,00 |
| 7.2 | KNR 2-31 0111-03 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 6cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm Obmiar jak w pozycji 7.2 | m2 | 3064,00 |
| 8 Zatoka postojowa |
| 8.1 | KNR 2-31 0204-03 | D-04.05.01 | Podbudowa – kruszyw łamane stabilizowane mechanicznie 0,31,5mm gr. 29cm 62mx2,0 | m2 | 124,00 |
| 8.2 | KNR 2-31 0111-03 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej grub. 8cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm Obmiar jak w pozycji 8.2 | m2 | 124,00 |
| 9 Pobocza |
| 9.1 | KNR 2-31 0204-03 | D-04.05.01 | Warstwa kruszywa łamane stabilizowane mechanicznie 0,31,5mm gr. po zagęszczeniu 15cm 50+10+30+16+183+217+15+349+188+15 | m2 | 1088,00 |
| 10 Wzmocnienie jezdni |
| 10.1 | KNR 2-31 0110-01 | D-04.07.01a | Warstwa wyrównawcza – beton asfaltowy AC 16W gr. min. 3cm KR3 7000 | m2 | 7000,00 |
| 10.2 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2 Obmiar jak w pozycji 10.1 | m2 | 7000,00 |
| 10.3 | KNR 2-31 0311-01 | D-05.03.05b | Warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC 16W gr. 6cm KR3 Obmiar jak w pozycji 10.1 | m2 | 7000,00 |
| 10.4 | KNR 2-31 1004-07 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,6kg/m2 Obmiar jak w pozycji 10.1 | m2 | 7000,00 |
| 10.5 | KNR 2-31 0311-05 | D-05.03.05a | Warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11S gr. 5cm KR3 Obmiar jak w pozycji 10,1 | m2 | 7000,00 |
| 11 Krawężniki, obrzeża oraz roboty towarzyszące |
| 11.1 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30cm na podsypce cem. piaskowej gr 3 cm 15+7+26+36+11+20+37+1+21+55+72+35+80+11+6+45+4+14+72+7+5+4+29+12+21+7+8+33+24+67+46+18+62+28+10+28+36+7+3+59+160+33+36+25+69+89+238+3 | m | 1735,00 |
| 11.2 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 15x30cm na podsypce cem. piaskowej gr 3 cm 4+4+10+14+14+17+6+4+5+17+26+70+45+37 | m | 273,00 |
| 11.3 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm na podsypce cem. piaskowej gr 3 cm 3+3+3+3+3+3+3+5+2+3+4,5+5+7+5+4,5+3,25+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+3,5+3,5+4,5+4,5+7+7+7+7+6+6+3+3+9+9+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+2,5+11+11+3,5+3,5+2+2+5,5+5,5+13+13+1,5+1,5+1,5+1,5+2+2+2+2+6,+6+6,5+6,5+7+7+7,5+7,5+7+7+9,5+9,5+11+7+9+50+17+186+217+22+349+188+11+7+5+4+6+6+6+6 | m | 1470,00 |
| 11.4 | KNR 2-31 0403-03 | D-08.01.01b | Krawężniki betonowe o wym. 15x30cm na podsypce cem. piaskowej gr 3 cm obniżony układany na płask 6+7+6+7+6+6+6+6+6+6+5+6+5+6+6+6+15+6+6+6+6+6+6+6+7+6+10+6+6+75+6+6+6+6+6+6+7+6+6+15+11+10+6+15+6+6+10+10+10+10+10 | m | 437,00 |
| 11.5 | KNR 2-31 0402-04 | D-08.01.01b | Ławy pod krawężniki betonowe z oporem (1735+273+1470+437)x1,5x1,5 | m3 | 88,0875 |
| 11.6 | KNR 2-31 0407-01 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 17+8+28+48+84+20+115+8+23+21+37+36+8+2+7+74+135+30+179+33+38+30+71+94+236 | m | 1382,00 |
| 11.7 | KNR 2-01 0510-01 | D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10cm 1515+2870+457 | m2 | 4842,00 |
| 11.8 | KNR AT-03 0102-04 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km 7000 | m2 | 7000,00 |
| 11.9 | KNNR 6 0605-08 | D-06.01.02a | Przepust rurowy stalowy z rur karbowanych o śr. fi 130cm z żelbetowymi ściankami czołowymi o grub. 40cm i wysokości 4,0m oraz umocnionym wlotem i wylotem z betonu cementowego długość przepustu 19,7mb | m | 19,70 |
| 11.10 | KNNR 6 0605-08 | D-06.01.02a | Przepusty z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami na ławie z pospółki gr. 25cm ze ściankami czołowymi umocnionymi kamieniem na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm 12szt – zgodnie z załącznikiem „Wykaz zjazdów” | szt. | 12,00 |
| 11.11 | KNR 2-01 0103-05 | D-01.02.01 | Ścinanie drzew piłą mechaniczną - wg załącznika nr – 11 szt. | szt. | 11 |
| 12 Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające ruch pieszy |
| 12.1 | KNNR 6 0702-01 | D-07.02.01 | Słupki z rur stalowych pod znaki drogowe pionowe 72szt – zgodnie z projektem organizacji ruchu | szt. | 72 |
| 12.2 | KNNR 6 0702-05 | D-07.02.01 | Montaż lic znaków drogowych na słupkach stalowych 89szt – zgodnie z projektem organizacji ruchu | szt. | 89 |
| 12.3 | KNNR 6 0705-02 | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową – linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 194,240m2 – zgodnie z projektem organizacji ruchu | m2 | 194,240 |
| 12.4 | KNNR 6 0702-04 | D-07.01.01 | Punktowe elementy odblaskowe – kolor biały montowany na początku/końcu progu zwalniającego (wyniesione tarcze skrzyżowania) 38 | szt. | 38 |
| 12.5 | KNNR 6 0703-01 | D-07.06.02 | Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24km/1mb (Balustrady U-11a o wysokości 1,1m) 6,5+8,5 | m | 15 |
| 12.6 | KNNR 6 0702-08 | D-07.02.01 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych z słupków stalowych 32 | szt. | 32 |
| 12.7 | KNNR 6 0808-08 | D-07.02.01 | Rozebranie słupków od znaków drogowych 39 | szt. | 39 |
| 12.8 | KNNR 6 0808-07 | D-07.06.02 | Rozebranie barier drogowych stalowych 2x12 | m | 24 |
| 13 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza |
| 13.1 | KNNR 2-01 0119-03 | D-01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym + wykonanie inwentaryzacji powykonawczej Obmiar jak w pozycji 1.1 | km | 1,711 |