Zał. nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy. Wymagane jest, aby pojazd (autobus) posiadał stosowną homologację. Również wymagane jest, aby system przewozu osób na wózkach inwalidzkich, który zostanie zastosowany w w/w autobusie, posiadał homologację.

- Wymagane warunki techniczne pojazdu:

- Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji 2012, przeznaczony do przewozu co najmniej 17 osób łącznie z kierowcą, dodatkowo przystosowany do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim.

- Rodzaj paliwa: olej napędowy.

- Emisja spalin: EURO 5.

- Pojemność silnika: min. 2200 cm3, moc silnika: min. 120 KM.

- Skrzynia biegów: automatyczna.

- Hamulce tarczowe przód i tył, ABS + korektor siły hamowania.

- System kontroli toru jazdy ESP lub ESC

- Tachograf cyfrowy.

- Wysokość w przedziale pasażerskim min. 1880 mm

- Charakterystyka zabudowy i wyposażenie pojazdu:

- Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia oraz lędźwiową, z podłokietnikiem.

- Ogrzewany fotel kierowcy.

- Poduszka powietrzna dla kierowcy.

- Immobilizer.

- Centralny zamek sterowany radiowo.

- Dodatkowy trzeci kluczyk.

- Elektrycznie podnoszone szyby przednich drzwi.

- Elektrycznie sterowane lusterka boczne.

- Radioodtwarzacz CD MP3 z oddzielnym wyświetlaczem + Bluetooth + USB.

- Zintegrowana nawigacja satelitarna, zestaw map Europy Zachodniej.

- Reflektory z funkcją doświetlania zakrętów.

- Automatyczne włączanie świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej.

- Czujnik światła i czujnik deszczu.

- Przednie lampy przeciwmgielne.

- Komputer pokładowy.

- Ogranicznik prędkości do 100 km/h

- Regulator, ogranicznik prędkości (tempomat).

- Czujniki wspomagające parkowanie tyłem.

- Przesuwane elektrycznie prawe drzwi boczne w przedziale pasażerskim, sterowane z miejsca kierowcy.

- Stopień przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

- Nadwozie przeszklone w pełni, ściany boczne z szybą odsuwaną lub uchylaną.

- Zasłony na okna boczne.

- Podłokietniki dla skrajnych foteli w części pasażerskiej, pasy 3 punktowe.

- Możliwość szybkiego montażu i demontażu 2 rzędów siedzeń tylnej części pojazdu  bez użycia dodatkowych narzędzi.

- Klimatyzacja przednia i tylna plus ogrzewanie tylne postojowe z indywidualnymi nawiewami i oświetleniem.

- Przeszklone tylne dwuczęściowe drzwi, z szybą zwiększającą kąt widzenia kierowcy.

- Blokada tylnych drzwi sterowana przez kierowcę.

- Półki na drobny bagaż pod sufitem z prawej i lewej strony pojazdu.

- Chlapacze przednie i tylne.

- Koło zapasowe

- Kolor nadwozia: pomarańczowy.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Gwarancja fabryczna:

- Gwarancja mechaniczna 24 m-ce.

- Gwarancja na lakier min. 36 m-ce.

- Gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia min. 72 m-ce.