Zał. nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy. Wymagane jest, aby pojazd (autobus) posiadał stosowną homologację. Również wymagane jest, aby system przewozu osób na wózkach inwalidzkich, który zostanie zastosowany w w/w autobusie, posiadał homologację.

- Wymagane warunki techniczne pojazdu:

- Autobus fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, przeznaczony do przewozu co najmniej 17 osób łącznie z kierowcą, dodatkowo przystosowany do przewożenia 2 osób na wózkach inwalidzkich.

- Rodzaj paliwa: olej napędowy.

- Emisja spalin: min. EURO 5.

- Pojemność silnika: min. 2200 cm3, moc silnika: min. 130 KM.

- Skrzynia biegów: automatyczna lub zautomatyzowana.

- Hamulce tarczowe przód i tył, ABS + korektor siły hamowania.

- System kontroli toru jazdy ESP lub ESC

- Tachograf cyfrowy.

- Wysokość w przedziale pasażerskim min. 1880 mm

- Charakterystyka zabudowy i wyposażenie pojazdu:

- Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia oraz lędźwiową, z podłokietnikiem.

- Ogrzewany fotel kierowcy.

- Poduszka powietrzna dla kierowcy.

- Immobilizer.

- Centralny zamek sterowany radiowo.

- Dodatkowy trzeci kluczyk.

- Elektrycznie podnoszone szyby przednich drzwi.

- Elektrycznie sterowane lusterka boczne.

- Radioodtwarzacz CD MP3 + Bluetooth + USB.

- Reflektory z funkcją doświetlania zakrętów.

- Automatyczne włączanie świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej.

- Czujnik światła i czujnik deszczu.

- Przednie lampy przeciwmgielne.

- Komputer pokładowy.

- Ogranicznik prędkości do 100 km/h

- Regulator, ogranicznik prędkości (tempomat).

- Czujniki wspomagające parkowanie tyłem.

- Stopień przy drzwiach bocznych ułatwiający wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

- Tapicerka w przedziale pasażerskim z izolacją termiczną i dżwiękową.

- Podłoga antypoślizgowa.

- Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

- Nadwozie przeszklone w pełni, ściany boczne z szybą odsuwaną lub uchylaną.

- Zasłony na okna boczne.

- 3 punktowe pasy bezpieczeństwa

- Możliwość szybkiego montażu i demontażu 2 rzędów siedzeń w tylnej części pojazdu.

- Klimatyzacja przednia i tylna plus ogrzewanie tylne postojowe z indywidualnymi nawiewami i oświetleniem.

- Blokada tylnych drzwi sterowana przez kierowcę.

- Półki na drobny bagaż pod sufitem z prawej i lewej strony pojazdu.

- Chlapacze przednie i tylne.

- Osłona metalowa pod silnikiem.

- Koło zapasowe.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Gwarancja fabryczna:

- Gwarancja mechaniczna min. 24 m-ce.

- Gwarancja na lakier min. 36 m-ce.

- Gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia min. 72 m-ce.