Zał. nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Nidzicy. Wymagane jest, aby pojazd (mikrobus) posiadał stosowną homologację na pojazd do przewozu osób niepełnosprawnych. Również wymagane jest, aby system przewozu osób na wózkach inwalidzkich, który zostanie zastosowany w w/w mikrobusie, posiadał homologację.

- Wymagane warunki techniczne pojazdu:

- Mikrobus fabrycznie nowy, rok produkcji 2014, przeznaczony do przewozu 9 osób łącznie z kierowcą, dodatkowo przystosowany do przewożenia 1 osoby na wózku inwalidzkim.

- Rodzaj paliwa: olej napędowy.

- Emisja spalin: min. EURO 5.

- Pojemność silnika: min. 1900 cm3, moc silnika: min. 110 KM.

- Skrzynia biegów: automatyczna lub 6-cio biegowa manualna.

- Hamulce tarczowe przód i tył, ABS + korektor siły hamowania.

- System kontroli toru jazdy ESP lub ESC.

- Długość przestrzeni pasażerskiej z bagażnikiem min. 2300 mm.

- Pojemność bagażnika min. 1m3.

- Ładowność min. 1000 kg.

- Charakterystyka zabudowy i wyposażenie pojazdu:

- Fotel kierowcy z regulacją pochylenia oparcia oraz lędźwiową, z podłokietnikiem.

- Poduszka powietrzna dla kierowcy.

- Immobilizer.

- Centralny zamek sterowany radiowo z funkcją blokowania drzwi podczas jazdy.

- Elektrycznie podnoszone szyby przednich drzwi z wyłącznikiem impulsowym po stronie kierowcy.

- Elektrycznie sterowane lusterka boczne.

- Radioodtwarzacz CD MP3 + Bluetooth  z oddzielnym wyświetlaczem.

- Przednie lampy przeciwmgielne.

- Komputer pokładowy wyświetlający zużycie paliwa średnie, chwilowe oraz zasięg.

- Regulator, ogranicznik prędkości (tempomat).

- Tapicerka w przedziale pasażerskim z izolacją termiczną i dźwiękową.

- Podłoga antypoślizgowa.

- Uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu.

- Nadwozie przeszklone w pełni, ściany boczne z szybą odsuwaną lub uchylaną.

- Szyby boczne w przedziale pasażerskim dodatkowo przyciemnione.

- 3 punktowe pasy bezpieczeństwa

- Możliwość szybkiego montażu i demontażu 2 rzędów siedzeń w tylnej części pojazdu.

- Klimatyzacja przednia i tylna regulowana z dodatkową nagrzewnicą (5kw).

- Filtr przeciwpyłowy (kabinowy)

- Ogrzewanie z dodatkową nagrzewnicą i nawiewami w części pasażerskiej.

- Blokada tylnych drzwi sterowana przez kierowcę.

- Przykrycie części pasażerskiej.

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe.

- Koło zapasowe.

- Instrukcja obsługi w języku polskim.

- Gwarancja fabryczna:

- Gwarancja mechaniczna min. 2 lata.

- Gwarancja na lakier min. 3 lata.

- Gwarancja na korozję perforacyjną nadwozia min. 10 lat.