Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego

OSO.272.10.2014

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| LP | Parametr | Minimalne wymagania dotyczące serwera Fujitsu Primergy TX2540 M1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | -Typu Tower, 4U; -Obudowa musi umożliwiać konwersję do rack jedynie poprzez dodanie elementów fabrycznych producenta serwera (np. szyny rack czy tzw. „conversion-kit”) -Maksymalna wysokość serwera po konwersji do rack - 4U; -Obudowa musi posiadać fabryczne zabezpieczenie klatek z dyskami oraz napędami przed nieautoryzowanym dostępem (zamek); |
| 2 | Płyta główna | -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; -Minimum 5 złącz PCI Express, w tym minimum 2 złącza o złączu i prędkości x16 Gen.3; -Minimum 1 złącze PCI 32bit; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); |
| 3 | Procesor | - Intel Xeon E5-2430v2 6C/12T 2.5GHz 15MB; |
| 4 | Pamięć RAM | -Zainstalowane 24 GB pamięci RAM DDR3 Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności 8 GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Producent serwera musi oferować możliwość obsługi pamięci RAM serwera o pojemności do 768GB; |
| 5 | Kontrolery dyskowe, I/O | -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6 512MB pamięci podręcznej cache, -Zainstalowany dodatkowy kontroler umożliwiający obsługę napędów SAS (oferowany model serwera musi umożliwiać opcjonalną instalację wewnętrznego napędu LTO SAS zamiast napędu optycznego) |
| 6 | Dyski twarde | --Zainstalowane: 4 dyski SAS 2.0 o pojemności 2 TB każdy, 3,5”, dyski Hotplug; -Minimum 4 wnęki dla dysków twardych Hotplug 3,5” w dostarczonej konfiguracji; -Możliwość rozbudowy serwera do 8 dysków twardych Hotplug 3,5”; SAS/SATA/SSD, hotplug; |
| 7 | Inne napędy zintegrowane | -Zintegrowany napęd DVD-RW -Możliwość instalacji wewnętrznego streamera LTO; |
| 8 | Kontrolery LAN | -2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot, RJ-45; |
| 9 | Porty | -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim i minimum 4 na panelu tylnym; minimum jedno USB 2.0 wewnętrzne umożliwiające instalację pendrive; -1x RS-232; |
| 10 | Zasilanie, chłodzenie | - zasilacz hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W -Redundantne wentylatory; |
| 11 | Zarządzanie | -Wbudowane diody informujące o stanie serwera – minimum sygnalizacja (poprawna praca/usterka) dla komponentów -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska |
| 12 | Wspierane OS | -Windows 2012 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES 11, RHEL 6 |
| 13 | Gwarancja | -5 lata gwarancji onsite NBD -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; |
| 14 | Dokumentacja, inne | -Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; |
| 15 | Dołączone oprogramowanie | Oprogramowanie systemowe Windows SERVER 2012 R2 minimum 25 licencji dostępowych na użytkownika. |
| 16 | Dostawa, instalacja i konfiguracja | Serwer należy dostarczyć do siedziby zamawiającego i zainstalować we wskazanym przez niego miejscu. Konfiguracja serwera: - Wykonawca podzieli dyski na partycje wg wytycznych zamawiającego. - Wykonawca skonfiguruje macierz RAID wg wytycznych zamawiającego. |