Załącznik nr 1

Do zapytania ofertowego

OSO.272.11.2014

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| System operacyjny | licencja na Windows 8 Professional oraz zainstalowany Windows 7 Professional 64-bit |
| --- | --- |
| Płyta główna | Chipset Intel B85, max. 32 GB, 4 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support |
| Procesor (rodzina) | Intel Core i3 |
| Procesor (opis) | Co najmniej Intel Core i3-4150 |
| Pamięć zainstalowana (pojemność) | Nie mniej niż 6 GB |
| Pamięć (opis) | 6GB DDR3-1600 |
| Karta graficzna | Układ graficzny Intel® HD Graphics, co najmniej HD Graphics 4400 |
| Karta muzyczna | ALC671 |
| Napęd optyczny (rodzina) | Super Multi |
| Napęd optyczny (opis) | DVD SuperMulti SATA |
| Dysk twardy (pojemność) | 500 GB |
| Dysk twardy (opis) | HDD SATA III 500GB 7.2k |
| Obudowa | Microtower |
| Klawiatura | Tak |
| Mysz | Tak |
| Wyposażenie dodatkowe | Sloty: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech. x16), 1 x PCI-Express 3.0 x16 |
| Wyposażenie dodatkowe | Interfejsy: 1 x Audio: wejście liniowe, 1 x Audio: wejście liniowe / mikrofon, 1 x Audio: wyjście linowe, 1 x Przód audio: słuchawkowe, 1 x Przód audio: mikrofon, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x eSATA (opcja) |
| Wyposażenie dodatkowe | 4 x USB 3.0 total, 8 x USB 2.0 łącznie, 2x USB 2.0 przód, 4x USB 2.0 / 2x USB 3.0 z tyłu, 2x USB 2.0/ 2x USB 3.0 wew., 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x równoległy (optional, 25pin with EPP and ECP), |
| Informacje dodatkowe | 2 x Mysz / klawiatura (PS/2), 1 x Szeregowy (RS-232, 9-pinowe, 16-bajtowe FIFO, kompatybilność z 16550) |
| Gwarancja | 3 lata w miejscu instalacji (w siedzibie zamawiającego) |
| Pakiet biurowy | Microsoft Office Home & Business 2013 PL 32-bit/x64 |