# Załącznik Nr 1do SIWZ

# Warunki techniczne

na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w programie EWOPIS i EWMAPA, na obszarze obrębów ewidencyjnych: Jastrząbki, Krajewo, Leśniewo Wielkie, Zaskórki i Zdzięty, gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki,  województwo warmińsko-mazurskie oraz przeprowadzenie klasyfikacji gruntów, na których nastąpiła zmiana użytków gruntowych.

I. Dane formalno-prawne:

- Zleceniodawca:  Powiat Nidzicki

13-100  Nidzica
		           ul. Traugutta 23

Wykonawca:

Podstawa prawna: Umowa:

## II. Obowiązujące podstawowe normy prawne

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r.                   w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów          i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów 
o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz.837).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 199)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.            w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.          w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. poz. 1246)

- Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U.           Nr 45, poz. 453).

- Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 145).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268, poz. 2663).

- Ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1187  z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 260).

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U.  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.  z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz.1266 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.                   w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37, poz. 333).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U.  poz. 1247).

Ponadto do wykonania powyższej modernizacji mają zastosowanie:

- Wytyczne techniczne „Instrukcja techniczna G-5”

- Zalecenia techniczne – Pomiary satelitarne GNSS oparte na systemie stacji referencyjnych ASG-EUPOS” znajdujące się na stronie internetowej: www.asgeupos.pl - w przypadku wykonywania pomiarów satelitarnych

III. Charakterystyka obiektu: obręby: Jastrząbki, Krajewo, Leśniewo Wielkie, Zaskórki i Zdzięty, gmina Janowiec Kościelny, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie.

| Obręb | Liczba działek w obrębie | Powierzchnia obrębu (ha) | Powierzchnia gruntów w trwałym zarządzie Lasów Państwowych (ha) | Liczba jednostek rejestrowych gruntowych | Rok założenia ewidencji budynków i lokali | Dokumenty, w oparciu o które założono ewidencję gruntów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jastrząbki | 98 | 180 | 1 | 22 | 2010 | Nowy pomiar 1957r. |
| Krajewo | 148 | 251 | 12 | 43 | 2010 | Nowy pomiar 1957r. |
| Leśniewo Wielkie | 63 | 83 | 6 | 14 | 2010 | Akta postępowania scaleniowego 1933r. |
| Zaskórki | 33 | 90 | 0 | 6 | 2010 | Nowy pomiar 1956r. |
| Zdzięty | 40 | 63 | 0 | 15 | 2010 | Nowy pomiar 1952r. |
| Razem | 382 | 667 | 19 | 100 |  |

Obszar opracowania położony jest w północnej części gminy. Zachodnia część obrębów Jastrząbki i Leśniewo Wielkie graniczy z gminą Nidzica (obręb Zagrzewo). W pozostałej części obszar opracowania graniczy z następującymi obrębami  gminy Janowiec Kościelny: Nowa Wieś Dmochy, Połcie, Kuce, Janowiec Kościelny, Leśniki i Zabłocie Kanigowskie. Całkowita powierzchnia obszaru opracowania wynosi 667 ha, w tym powierzchnia gruntów będących w zarządzie Lasów Państwowych 19 ha. Liczba działek ewidencyjnych objętych opracowaniem wynosi 382.

- Osnowa geodezyjna:

- na terenie obszaru opracowania i w jego sąsiedztwie założona jest osnowa szczegółowa III klasy wykonana w 2011 r. metodą GPS  przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Olsztynie

- osnowa szczegółowa III klasy 32 punkty.

- Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych dla obszaru opracowania :

  - Wznowić punkty osnowy pomiarowej, dla których w PODGiK istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia, dokonać ich nawiązania i wyrównania oraz założyć brakującą osnowę pomiarową niezbędną do dokonania pomiaru.

  - Dokonać trwałej stabilizacji wznowionych oraz nowo założonych punktów osnowy pomiarowej oraz sporządzić dla nich  opisy topograficzne.

  - Dokonać analizy istniejących materiałów i informacji zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym pod kątem możliwości wznowienia znaków granicznych i wyznaczenia punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków. Istniejące w zasobie współrzędne punktów granicznych w państwowym układzie współrzędnych 2000, przyjąć do dalszych opracowań. Numerację punktów granicznych uzgodnić z Ośrodkiem - zgodnie ze schematem instrukcji technicznej G-5. Uzupełnić informacje o punkcie – zakładki „dane podstawowe” i „dane dodatkowe”.

W przypadku braku materiałów dokumentacji geodezyjnej, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, niezbędnej do obliczenia współrzędnych punktów granicznych, bądź jeśli zachodzą okoliczności wskazane w § 64.1 Instrukcji G-5 ustalenia granic działek ewidencyjnych nastąpi w trybie określonym w § 37-38 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z zastrzeżeniem  lit. f), g).

Należy mieć na względzie ogólną zasadę podaną w § 82.2 – dane ewidencyjne dotyczące położenia punktów granicznych działek ewidencyjnych uważa się za zgodne z obowiązującymi standardami technicznymi, jeżeli zostały określone z błędem mniejszym niż mp < 3,00m na terenach rolnych i leśnych oraz 0,6m w obszarach zurbanizowanych i zabudowanych, względem poziomej osnowy geodezyjnej.

  - Ustalić przebieg granic zewnętrznych poszczególnych obrębów z obrębami sąsiednimi:

-  ustalone uprzednio znaki graniczne wznowić i wyznaczyć punkty graniczne ujawnione uprzednio w ewidencji gruntów i budynków w trybie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dokonać ich trwałej stabilizacji.

-  ustalić położenie pozostałych punktów granicznych i dokonać trwałej stabilizacji.

  - Ustalić przebieg granic działek ewidencyjnych poprzez wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie uprzednio ujawnionych punktów granicznych w trybie art. 39 ust. 1-5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, lub ustalenie ich położenia w trybie określonym w § 37-38 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Przy wykonywaniu prac w trybie art. 39 ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne oraz opracowywaniu i przekazywaniu ich wyników do zasobu przestrzegać zasad określonych w § 30, § 67 i § 68 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.[18]

  - Włączyć n/w rowy  melioracji szczegółowej do działek przyległych.

| Lp. | Nr działki | Powierzchnia (ha) | Właściciel |
| --- | --- | --- | --- |
| Obręb Jastrząbki |
| 1 | 78 | 0,02 | Skarb Państwa |
| 2 | 79 | 0,05 | Skarb Państwa |
| 3 | 80 | 0,03 | Skarb Państwa |
| Obręb Leśniewo Wielkie |
| 4 | 13/9 | 0,05 | Skarb Państwa |
| Obręb Krajewo |
| 5 | 27/2 | 0,08 | Skarb Państwa |
| 6 | 76 | 0,07 | Skarb Państwa |
| 7 | 78 | 0,01 | Skarb Państwa |
| 8 | 80 | 0,02 | Skarb Państwa |
| 9 | 81 | 0,12 | Skarb Państwa |
| 10 | 82 | 0,02 | Skarb Państwa |
| 11 | 89 | 0,16 | Skarb Państwa |
| 12 | 103 | 0,03 | Skarb Państwa |
| Obręb Zdzięty |
| 13 | 23 | 0,05 | Skarb Państwa |
| 14 | 28 | 0,03 | Skarb Państwa |

Rów oznaczony nr działki 21/3 o pow.0,12 ha położony w obrębie Krajewo włączyć w całości do działki nr 1/2.

  - Ustalić przebieg granic działek ewidencyjnych nr: 22/6, 23/2 i 95 położonych w obrębie ewidencyjnym Krajewo, pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Borowianki,  w trybie przepisów ustawy Prawo wodne w porozumieniu z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowy Oddział w Nidzicy. Dokumentacja do wydania decyzji o ustaleniu linii brzegowej musi być dostarczona Staroście przed datą wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego.

  - Wznowione znaki graniczne należy ponownie zastabilizować trwale. Wyznaczone punkty graniczne ujawnione uprzednio w ewidencji gruntów i budynków zamarkować. Trwała ich stabilizacja oraz stabilizacja pozostałych ustalonych punktów może nastąpić z inicjatywy i na koszt właścicieli lub władających nieruchomością. Fakt ten musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentacji.

  - Sporządzenie raportów odzwierciedlających czynności wykonane w myśl rozdziału 9 	Instrukcji G-5, w tym w szczególności „Protokół ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów i budynków”. Należy mieć na względzie zasadę podaną w § 39 rozporządzenia [5]– spory graniczne nie wstrzymują czynności [..]. W razie ich wystąpienia przebieg spornych granic działek ewidencyjnych wykazuje się na podstawie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub w wyników pomiaru stanu posiadania na gruncie.

  - Porównać mapę ewidencyjną z terenem pod względem zgodności użytków gruntowych z wyjątkiem gruntów Lasów Państwowych (uzupełnić o brakujące użytki gruntowe lub dokonać ich korekty). Grunty rolne i leśne wyłączone z produkcji rolnej i leśnej oraz grunty rolne  zabudowane niewykorzystywane do produkcji rolniczej oznaczyć (po zasięgnięciu opinii w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym) zgodnie z postanowieniem § 68 w/w rozporządzenia.

W przypadku rozbieżności sporządzić dokumentację geodezyjną, którą wraz z operatem klasyfikacyjnym przedłożyć Staroście przed datą wyłożenia projektu operatu  opisowo – kartograficznego w celu podjęcia stosownej decyzji. Prace  z zakresu  klasyfikacji gruntów muszą być wykonane przez osobę, która posiada stosowne uprawnienia do ich wykonania i została upoważniona przez Starostę Nidzickiego. W przypadku, gdy zasięg konturów użytków gruntowych ujawnionych w operacie ewidencyjnym jest zgodny z terenem, dane w tym zakresie oraz zasięg konturów gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy przyjąć z dotychczasowej mapy ewidencyjnej  opracowanej numerycznie.

  - Dokonać badania ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości – dział I i II księgi wieczystej. W przypadku ujawnienia w księgach wieczystych numeracji działek niezgodnych z operatem ewidencyjnym wykonać wyciągi z wykazu zmian danych ewidencyjnych dla dokonania wpisów do ksiąg wieczystych.

  - Wszystkie nowo obliczone powierzchnie działek należy porównać z odpowiadającymi im danymi zawartymi w operacie ewidencyjnym i w księgach wieczystych. W przypadku stwierdzenia różnic sporządzić niezbędną dokumentację do uzgodnienia zapisów w księgach wieczystych  (wyciąg z wykazu  zmian danych ewidencyjnych).

  - Przed ogłoszeniem stanu posiadania sporządzić protokół zawierający dane dotyczące podmiotów: imię i nazwisko właściciela, użytkownika i dzierżawcy itd., imiona rodziców, aktualny adres, PESEL oraz dane dotyczące działek: powierzchnia dotychczasowa przed modernizacją i powierzchnia otrzymana w wyniku modernizacji oraz powstałe różnice w powierzchni.

  - Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego:

- wydrukować i skompletować raport: rejestr gruntów

- wydrukować (na papierze) jeden egz. ewidencyjnej mapy numerycznej w kroju obrębowym, arkuszowym, wg standardu podanego w § 28 rozporządzenia[5], w skali 1:5000.

- wydrukować do pliku raporty pomocnicze:

1) zestawienie gruntów zgodnie z § 30 rozporządzenia[5],

2) wykazy:

- podmiotów ewidencyjnych,

- osób, jednostek organizacyjnych i organów, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia,

- dzierżawców gruntów.

  - Organizacja zebrania informacyjnego na obiekcie z udziałem przedstawicieli Starosty Nidzickiego przed wyłożeniem projektu operatu i rozpatrzenie zgłoszonych na nim uwag.

  - Przedłożenie Zamawiającemu projektu operatu opisowo-kartograficznego minimum 7 dni przed terminem jego wyłożenia w celu jego dopuszczenia.

  - Uczestniczenie w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego do wglądu osób zainteresowanych na okres co najmniej 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego;

- opracowanie protokołu wyłożenia projektu operatu, zgodnie z § 41 rozporządzenia; protokół zawiera między innymi zgłoszone przez osoby zainteresowane uwagi do danych ewidencyjnych zawartych w projekcie operatu,

- uczestniczenie w rozpatrywaniu przez Starostę uwag i zastrzeżeń do danych ewidencyjnych przedstawionych w projekcie operatu opisowo – kartograficznego.

Wykonawca prac zobowiązany jest do przeprowadzenia czynności dotyczących ponownego ustalenia danych ewidencyjnych, w zakresie wskazanym przez Starostę w wyniku rozpatrzenia wniosku lub zastrzeżenia wniesionego do protokołu z wyłożenia projektu operatu. Z przeprowadzonych w/w czynności Wykonawca sporządzi dokumentację w odniesieniu do każdego z wniosków i przedłoży Staroście. Z pomiaru sporządzić protokół oraz szkic sytuacyjny uwzględniający stanowiska stron potwierdzone podpisem.

Fakt zapoznania się zainteresowanych z operatem jest dokumentowany poprzez zamieszczenie w raportach podstawowych (rejestr gruntów) pod treścią dotyczącą właściwej jednostki rejestrowej odpowiednich adnotacji podpisanych przez zainteresowanych według następującego wzoru:

„Z danymi zawartymi w rejestrze gruntów oraz z mapą ewidencyjną zapoznałem się w dniu

.....................; nie wnoszę do nich uwag i zastrzeżeń / wnoszę uwagi i zastrzeżenia wyszczególnione w odrębnym wykazie ”.

  - Wszystkie współrzędne powstałe z modernizacji operatu opracować w państwowym układzie współrzędnych geodezyjnych – PUWG ”2000” w pasie odwzorowania o południku osiowym 21°.

  - Sporządzić dokumentację końcową.

  - Uczestniczenie w rozpatrywaniu przez Starostę zarzutów do danych ewidencyjnych ujawnionych w operacie opisowo – kartograficznym zgłoszonych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego informacji o tym, że projekt operatu stał się operatem opisowo-kartograficznym oraz w uzasadnionych przypadkach dokonanie ponownych czynności technicznych.

IV. Zasady numeracji punktów osnowy, punktów granicznych i działek.

Zachować dotychczasową numerację działek. Połączenia działek stanowiących własność jednego podmiotu i ujawnionych w jednej księdze wieczystej można dokonać na pisemny wniosek właściciela dołączony do wykazu zmian gruntowych przeznaczonego do ewidencji gruntów i budynków.

Numerację punktów granicznych położonych na granicach obrębów pozostawić bez zmian, numerację nowych punktów na granicy obrębu uzgodnić z PODGiK. Numeracja wszystkich punktów granicznych przyjmuje format zgodny z § 42 Instrukcji Technicznej G-5.

  - Istniejące w państwowym zasobie numery punktów granicznych o ustalonych współrzędnych (w tym gruntów Lasów Państwowych, osnów pomiarowych) ujawnić w bazie  jako oznaczenie źródłowe bez ich zmiany.

  - Nowo ustalone punkty graniczne położone na granicy gminy wprowadzić do bazy gminy przyległej oraz dokonać zmiany połączeń granic działek ewidencyjnych.

Nowo ustalone granice obrębu wprowadzić na warstwę EPGPO oraz w zakresie granicy gminy na warstwę EPAPA.

Utworzyć bazę punktów w obrębie, przestrzegając zasady jeden numer jeden punkt. Numery punktów granicznych uzgodnić z Zamawiającym. Wszystkie punkty graniczne muszą posiadać określone atrybuty zgodnie z załącznikiem Nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Jednostką segregującą numeracji punktów osnowy jest arkusz mapy 1:10000 w kroju układu ,,1965”.

Dla nowo założonych punktów osnów numery uzgodnić z Zamawiającym.

Istniejące i nowo założone punkty osnów umieścić w bazie głównej w programie BANK OSNÓW (wraz z opisami topograficznymi) oraz EWMAPA. W przypadku obiektów liniowych (drogi, rzeka) granice użytków gruntowych zamknąć zgodnie z przebiegiem granic działki ewidencyjnej, a w przypadku małych działek utworzyć użytki obejmujące kompleks działek nie dłuższy niż 200 metrów.

V. Sporządzenie dokumentacji końcowej.

1. Dokumentacja opisowa i numeryczna.

Wykonawca zapewnia w ramach prac materiały do wydruków i wyplotów, sprzęt niezbędny do wykonania pracy oraz niezbędne oprogramowanie.

Dokumentację:

a)  dotyczącą osnowy pomiarowej należy skompletować wg sekcji mapy przeglądowej 1:10000, z załączonymi wykazami współrzędnych na płytach CD oraz wniesieniem punktów osnowy na mapach przeglądowych osnów (znajdujących się w ośrodku);

b)  dotyczącą modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków należy skompletować  z wydrukami współrzędnych punktów granicznych wraz z bazą danych mapy numerycznej gruntów i budynków dla obrębu założoną w systemie EWMAPA FB 10.** – dwie kopie na płytach CD; część opisowa ewidencji gruntów i budynków - dwie kopie na płytach CD; wykazy zmian gruntowych; dokumentacja z przeprowadzonych analiz ksiąg wieczystych; dokumentacja do sprostowania ksiąg wieczystych; wykazy współrzędnych w układzie 2000 – płyta CD (bez wydruku);

c)  dokumentacja kartograficzna - wykreślona na folii mapa ewidencyjna łącznie z kompleksami leśnymi i opisem obrębów przyległych.

  - Przeprowadzenie testowego importu i kontrola danych.

W trakcie trwania odbioru prac, na własnym sprzęcie wykonać testowy import baz ewidencji budynków i lokali do programów Ewopis  i Ewmapa, a następnie wyeksportować dane opisowe EGiB z programu Ewopis do formatu SWDE i dokonać kontroli jakości danych oraz sporządzić raporty systemowe programów A-SWDE, V-SWDE, SWDE-TOPO.

W wyniku realizacji w/w prac zbiór błędów z wagą 1 powinien być pusty.

VII.   Przeprowadzenie końcowego importu danych.

Po pomyślnym końcowym odbiorze prac, dokonać w siedzibie Zamawiającego, właściwego importu przygotowanych i przetestowanych danych do baz prowadzonych przez PODGiK, w programach EWOPIS 5.** i EWMAPA FB 10.** Należy zwrócić uwagę, iż istniejące bazy ewidencji gruntów, ze zrozumiałych powodów, będą prowadzone i na bieżąco aktualizowane w czasie trwania wykonywania zamówienia. Istotnym jest więc, przyjęcie takiej technologii wykonania prac, która zapewni bezproblemowy import i integrację zamówionych danych w bazach prowadzonych przez PODGiK, co jest jednym z warunków koniecznych, aby Zamawiający uznał zamówienie za wykonane.

VIII. Postanowienia końcowe.

Wszystkie przypadki wymagające uzgodnienia lub nieuwzględnione w niniejszych wytycznych powinny być uzgadniane na bieżąco z PODGiK i wpisywane do dziennika roboty. Próby uzgadniania sytuacji wątpliwych dopiero po zakończeniu roboty będą traktowane jako odstępstwa od niniejszych wytycznych i spowodują zwrot dokumentacji do poprawienia.

Obowiązująca aktualność baz danych na 14 dni przed ostatecznym odbiorem całości prac.

Wszystkie istotne zmiany do niniejszych warunków technicznych muszą być uzgodnione                           z Zamawiającym poprzez wpis do dziennika roboty.

Iwona Urbanowicz

Geodeta Powiatowy